Beépítési technológia

DUNAFLEX-R 40x4 és 40x8 mm-es

repedésjavító szalagokra

DUNAFLEX-R szalag repedésjavító szalag, amely a kialakult repedések, aszfaltcsatlakozások hidegen történő lezárását biztosítja, azok felülről történő lefedésével.

A 2-5 mm szélességű repedések vízmentes lezárására a DUNAFLEX R 40x4 mm-es modifikált bitumenes öntapadó szalagot kell használni.

A 5-8 mm szélességű repedések vízmentes lezárására a DUNAFLEX R 40x8 mm-es modifikált bitumenes öntapadó szalag alkalmas.

Amennyiben a repedés tiszta és a felület pormentes, úgy napsütésben +5°C feletti hőmérsékleten nem szükséges kellősítő anyag használata, mert a szalagok öntapadó tulajdonságúak. Ha a fogadófelület poros, akkor a repedés környékét mindkét oldalon 2-3 cm szélességben oldószeres kellősítővel kell bekenni.

Alkalmazási terület

A DUNAFLEX-R repedésjavító szalag alkalmazásával az utak élettartama jelentősen megnövelhető. A spontán kialakult repedések gyors javításával, illetve az aszfaltcsatlakozások lezárásával megakadályozzuk a csapadék beszivárgását a résekbe.

A főbb alkalmazási területei:

- a kopórétegben kialakult repedések lezárása

- a megnyíló aszfaltcsatlakozások utólagos lezárása

- kátyúzáskor a régi és az új aszfaltfelület találkozásánál a csatlakozási vonalak lezárása

- úti műtárgyak aszfalttal való találkozási vonalának lezárása

Az alkalmazás módja, előnyei

A DUNAFLEX-R szalagok az aszfaltfelületen kialakult repedések, illetve a csatlakozó hézagok felülről történő lefedését szolgálják.

Beépítésük után maga a gépjárműforgalom préseli be a modifikált bitumenes szalag anyagát a repedésbe (hézagba), illetve az aszfaltcsatlakozás felett 2-3 mm vastagságban egy rugalmas szigetelőréteget képez. A DUNAFLEX-R szalag alkalmazásával megakadályozzuk a nedvesség (csapadék, hólé) bejutását a repedésbe, résbe, tehát nem következik be a téli időszakban a csapadék megfagyásából adódó repedésbővülés, kátyú kialakulás.

A DUNAFLEX-R termék elsősorban +5 °C feletti hőmérsékleten építhető be könnyen. A beépítéshez a tapadás miatt feltétlenül száraz (kellősített) útfelület kell. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén a beépítés során különleges eljárást kell alkalmazni.

A DUNAFLEX-R javítószalag alkalmazásának előnye, hogy rendkívül rövid időre kell az útpályát lezárni a forgalom elől. A beépítéshez speciális szerszámok, gépek nem szükségesek. Az eddigi tapasztalatok szerint alkalmazásával az utak élettartama 4-6 évvel megnövelhető.

| Minőségi jellemzők | Vizsgálati módszer | Követelmény | Mért érték |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastagság |  | 4 mm ±10 % | Megfelelt |
|  |  | 8 mm ±10 % | Megfelelt |
| Szélesség |  | 30 mm ±10 % | Megfelelt |
|  |  | 40 mm ±10 % | Megfelelt |
| Lágyuláspont | MSZ EN 1227 | min. 90 °C | 102 °C |
| Hőállóság | MSZ 135-1 | min. 90 °C | 100 °C-on megfelel |
| Penetráció 25 °C-on | MSZ EN 1426 | 30-50 között | 39,2, 33-5, 39,0 |
| Rugalmas visszaalakulás | MSZ EN 13880-3 | min.40 % | 55 %, 50 % |
| Tapadó szilárdság | e-ÚT 07.03.21:2000 | min. 0,4 MPa | 0,529 MPa, 0,509 MPa |
| Meleg megfolyás | MSZ EN 13880-5 | 60 °C-on 75°-os szögben 5 órán át | Megfelel, 0 mm megfolyás |
| Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon | MSZ 135-1 (50 mm-es Ø) | - 15 °C | - 18 °C-on megfelel |
| Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon | MSZ 1109 (30 mm-es Ø) | - 10 °C | - 15 °C-on megfelel |

Repedések lezárásakor a kialakult repedés felületét és a repedést kb. 5 mm mélységben erőteljes sepréssel megtisztítjuk a rárakódott szennyeződéstől. Ha poros a felület repedés környékét mindkét oldalon 3-3 cm szélességben kellősítjük. Az oldószer eltávozása után a kellősített felületre ráhelyezzük az öntapadó felülettel a DUNAFLEX-R szalagot.

A szalag alsó oldalán helyezkedik el a felkent öntapadó réteg, tehát a beépítés során a szilikonos fóliát a felületen kell hagyni. A szalagot kézi erővel vagy taposással rányomjuk a lezárandó felületre, majd lehúzzuk a szilikonos fóliát. Célszerű a szalag felső felületét különösen nyári időszakban illetve napsütésben finom hintőanyaggal (finomhomok, mészkőpor, cementpor, stb.) meghinteni, hogy az esetlegesen felmelegedett szalag a gépjármű forgalom hatására ne tapadjon a kerekek gumifelületére.

Ugyanígy járunk el az aszfalt csatlakozások lezárásánál is.

Kivitelezői tapasztalat:

- Az aszfaltfelületek foltszerű javításánál - kátyúzás, földalatti vezetékek javítása, cseréje utáni aszfaltjavítás – (ha nem használtak függőleges beépítésű szalagot) a régi aszfalt és az új aszfalt felület csatlakozásánál célszerű DUNAFLEX R 40x4 mm-es szalaggal történő lezárás.

- Meleg, nyári időszakban a kellősítés elhagyható amennyiben a fogadófelületet már megtisztítottuk, hiszen a nyári melegben az aszfalt hőmérséklete 50-60 °C is lehet, amelyhez az SBS-sel modifikált bitumenes szalag rendkívül jól tapad. A mérések szerint tiszta felületre helyezett szalagok tapadó szilárdsága közel azonos kellősítéssel vagy anélkül.

- Nyári időszakban közvetlen napsütés hatására ellágyul, ezért ajánlatos beépítéskor az utolsó pillanatig a szalagot árnyékos helyen, dobozában tárolni.

- Kellősítéshez SBS-sel modifikált bitumen alapú oldószeres terméket (Siplast Primer) ajánlunk, amely kellő szilárdságú tapadó hidat képez.

- Téli időszakban a kellősítés csak akkor hagyható el, ha a fogadófelület tiszta és az esetleges nedvességet, párát gázlánggal felszárítottuk, a felületet megmelegítettük (hidegebb időben).

Habár a szalag hideghajlíthatósága -18 °C ennek ellenére 0 °C körül már mereven viselkedik, ezért célszerű a szalagot télen fűtött raktárban tartani és csak közvetlenül a beépítés előtt kiszállítani a helyszínre. Felhasználásig a szalagokat célszerű a gépkocsi zárt csomagtartójában tartani, hogy őrizze meg a megfelelő beépítési hőmérsékletét.

A kész tömítési munkák követelményei

A DUNAFLEX-R szalag a beépítés során teljes felületen tapadjon az aszfalthoz és fedje el a repedéseket illetve a csatlakozó hézagokat.

Csomagolás, tárolás, jelölés

A DUNAFLEX szalagok gyűjtőcsomagolása fokozottan védi a tekercseket, a dobozokban a szalagokat elválasztó hullámkarton lemezekre távtartókat helyeztünk, így a termékek nem egymást nyomják, hanem formájukat megtartva könnyebb beépíteni.

A DUNAFLEX-R szalagot eredeti csomagolásban kell tárolni, napsugárzástól, sugárzó hőtől és nedvességtől védett, fedett, zárt területen.

Tárolhatóság max. 12 hónapig.

Budapest, 2014. november 24.

A termék alkalmazását és műszaki paramétereit az ÉMI által kibocsátott

A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmazza.

Részletes dokumentáció, beépítési fotó, megtalálható és letölthető a www.dunaflex.hu honlapon.

Gyártó és forgalmazó: Konstruktív Kft (1165. Budapest, Nyílvessző u. 24..)

Telefon/fax: 407-0349, info@dunaflex.hu, www.dunaflex.hu